## Slide 3
Atividade: Gerenciamento Integrado de Resíduos – coleta, transporte, tratamento e disposição final.
Início das Atividades: 18 de agosto de 1995 – 1o Aterro Sanitário Privado do ES.
Mão de Obra - Direta: 368 Colaboradores
Municípios Atendidos: RSU – 17 municípios – 2.170 t/dia
Mais de 220 Empresas Privadas
Prêmios e Certificações
  07 Projetos vencedores do Prêmio Ecologia 2004/2005/2006/2008/2010/2012/2013
  Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho: 2006/2007/2008/2010
  Diploma de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sustentável
  Homenagem Governo do Estado 2009 – Empresa de Inovação Tecnológica pela SECT - ES
  Prêmio Tião Sá – Pesquisa Biocombustível – 2010.
  CEDAGRO – Prêmio Empresa Empreendedora do Agronegócio - 2012
  Prêmio SESI de Qualidade do Trabalho 2012 – Categorias Socioambiental e Inovação.
  Prêmio SESI – PSQT 2012 Nacional – Categoria Inovação – Incubadora de Empresa
  Prêmio FINDES de Meio Ambiente 2013 – Responsabilidade Social.
  Prêmio QualiAR 2013, 2014 e 2015 – FETRANSPORTES, prata e ouro respectivamente.
  Certificado de Destaque Preservação Ambiental – Jornal do Meio Ambiente de SP – 2014/2015
  Prêmio Marketing & Negócios Internacional a Sustentabilidade em sua 24ª /2014/2015
  Prêmio Ricall de A Gazeta – 3º Lugar na Categoria Preservação Ambiental 2015.
  Certificado ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio , empresa inserida em 2015.
  Prêmio QualiAR 2016 – FETRANSPORTES – Ouro para Ambiental e Construtora.
A MARCA AMBIENTAL

## Slide 4
O pioneirismo da CTR Marca ocorre também no processo de tratamento de chorume, visto que se trata do primeiro aterro sanitário do Brasil a implantar uma Estação de Tratamento de Chorume, que tem por operação principal o processo eletrolítico.
O Lixiviado de aterro sanitário, comumente conhecido como "chorume", produzido a partir da decomposição dos resíduos sólidos urbanos, possui contaminantes muito agressivos ao meio ambiente e, caso esse líquido entre e contato com os recursos naturais, sem o devido tratamento, pode contaminá-los.
A Marca Ambiental através de investimentos e 2 anos de pesquisa, solucionou o seu tratamento de chorume, tendo como consequência o desenvolvimento de uma nova tecnologia.
INTRODUÇÃO

## Slide 5: FORMAÇÃO DO CHORUME
A formação do percolado do aterro (chorume) é o resultado de processos físico-químicos e biológicos de decomposição dos resíduos sólidos.

## Slide 6
Composição do chorume:
Idade e forma do aterro;
Altura da camada de resíduos;
Composição dos resíduos;
Fração da área aberta para recebimento dos resíduos na superfície do aterro;
Condições climáticas e também a forma de operação do aterro.
COMPOSIÇÃO DO CHORUME

## Slide 7
A composição do chorume é muito variável, mas independentemente de todos os fatores que contribuem para a sua formação algumas características são marcantes, como:
Presença de sais de sódio, cálcio e potássio;
Compostos orgânicos aromáticos e compostos amoniacais.
CARACTERÍSTICAS DO CHORUME
O chorume apresenta cor variável entre amarela clara até a cor negra e condutividades superiores a 25.000 S/ cm devido à elevada concentração de sais, inclusive pela presença de compostos amoniacais.

## Slide 8
Parâmetros | Chorume Bruto | Conama 357/2005 Art. 34
pH | 7,6 - 8,3 | 5,0 -9,0
Materiais Sedimentáveis, mL/L | 1,0 | 1,0
DQO, mg/L de O2 | 10348 - 14608 | -
DBO, mg/L de O2 | 1020 - 9000 | -
RNFT, mg/L | 660 - 1183 | -
Detergentes (MBAS), mg/L | 6,83 | -
Coliformes Totais, NMP/100 mL | - | -
Toxicidade, uT | - | -
Cor, uH | 1750 - 3750 | -
Cor, mg Pt/L | - | -
Turbidez, NTU | 316 - 1720 | -
Nitrogênio Amoniacal, mg/L N | 2597 - 9100 | 20
Cloreto, mg/L Cl | 3000 - 4350 | 
Óleos e Graxas Totais, mg/L | 23,5 - 185,0 | 20
CARACTERÍSTICAS DO CHORUME

## Slide 9
Capacidade para tratar 15 m3/h de efluente bruto.
O processo selecionado foi determinado através do estudo de tratabilidade, realizado nos laboratórios da MARCA AMBIENTAL, cujo resultado apresentou elevada eficiência para a remoção da matéria orgânica, determinada indiretamente pelos parâmetros DBO e DQO, para a cor e para os outras substâncias tóxicas tais como nitrogênio amoniacal.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CHORUME

## Slide 11
Tratamento Preliminar
Tanque Pulmão;
Peneiramento;
Tratamento Primário
Stripping da amônia;
Lavagem dos gases;
Equalização/Oxidação.
DESCRIÇÃO DO SISTEMA
O sistema de tratamento proposto envolve, em linhas gerais, as seguintes etapas:
Tratamento Secundário
Processo eletrolítico (Fe);
Decantação secundária;
Processo eletrolítico (Al);
Floculação;
Flotação;
Tratamento Terciário
Filtração (filtros bags, filtro de areia, zeólita e carvão ).

## Slide 12
FLUXOGRAMA

## Slide 14
objetivo retirar os componentes voláteis de uma mistura líquida por meio da passagem de ar (arraste) e aquecimento (dessorção térmica), promovendo transferência de massa da fase líquida para a fase gasosa
STRIPPING DE AMÔNIA

## Slide 15
LAGOA DE CHORUME
TANQUE DE STRIPPING TÉRMICO
CONDENSADO + AMÔNIA
RECIRCULAÇÃO
AR
LANÇAMENTO
COMPRESSOR DE AR RADIAL – 22 m3/min.
TROCADOR DE CALOR – 100°C; 3Kgf/cm2
TUBULAÇÃO DE CHORUME BRUTO 25°C (3000 mg/L – NH3)
PURGA DE VAPOR – TQ DE CONDENSADO
CHORUME 90°C
TUBULAÇÃO DE VAPOR VIVO
2ª ETAPA
VAPOR D’ÁGUA + AMÔNIA
70°C
STRIPPING DE AMÔNIA

## Slide 16
Nesta etapa acontece a oxidação de uma parcela da matéria orgânica presente no efluente, pela adição de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio, processo denominado Pré-oxidação, a carga remanescente segue para a etapa seguinte.
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

## Slide 17
Placas de aço 1020 dispostas em paralelo no sentido do fluxo, alimentadas eletricamente com corrente contínua (VDC) através de conexões.
Principais funções:
Causar a dissociação das moléculas;
Causa reações de oxi-redução;
Liberar Fe2+;
Formação de Hidróxidos
insolúveis (OH-), ocasionando à formação
dos flocos.
REATOR DE ELETROIONIZAÇÃO OXIDATIVA (ELETRO-FENTON)

## Slide 18
Função de reter por sedimentação o material floculado (flocos) formado no Reator de Eletroionização.
DECANTADOR

## Slide 19
Essa etapa tem a função de eletrocoagular às cargas remanescentes do Reator de Eletroionização, através de dissociação eletrolítica e formação de Hidróxidos insolúveis de Alumínio, reduzindo também a dosagem de produto químico coagulante.
REATOR DE ELETROCOAGULAÇÃO (ELETRODOS DE ALUMÍNIO)

## Slide 20
Processo onde são dosados alguns produtos químicos objetivando aglutinar as partículas em suspensão, por coagulação e floculação química convencional, facilitando sua remoção na etapa seguinte.
TANQUE DE FLOCULAÇÃO

## Slide 21
Clarificação obtida por meio da produção de micro bolhas que se aderem aos flocos ou partículas em suspensão, aumentando o empuxo e provocando a ascensão dos flocos até a superfície, onde são removidos fisicamente pela ação dos raspadores.
FLOTADOR

## Slide 22
Composto de 03 unidades de filtração com porosidades diferentes (100/50/25 μ), ligados em série com objetivo de reter todo o material particulado que não foi retido nas etapas anteriores, aumentando a vida útil das unidades de filtração posteriores e reduzindo a quantidade de ciclos de retrolavagem, o que resulta na redução do consumo de água.
SISTEMA DE FILTRAÇÃO

## Slide 23
Areia
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
Processo que consiste na remoção de partículas suspensas coloidais, microrganismos, compostos orgânicos e inorgânicos remanescentes dos processos anteriores presentes no efluente, através da passagem do efluente por um meio poroso constituído de:
Carvão Ativado
Zeólita

## Slide 24
RESULTADOS ANALÍTICOS
Amostras visuais das etapas de tratamento:
Bruto  Equalizado  Pós Decantador  Pós Flotador  Tratado

## Slide 25: OBRIGADO
Tiago Holanda lima
Coordenador de Operações
tiago.lima@marcaambiental.com.br
(27) 99913-2555 (Vivo)
(27) 99510-2572 (Claro)